## Slide 1
Capitolo 1 Introduzione all’elettronica
Notes: 1

## Slide 2
Presentare la storia dell’elettronica.
Quantificare l’impatto della tecnologia dei circuiti integrati.
Descrivere la classificazione dei segnali elettronici.
Richiamare le notazioni e la teoria dei circuiti.
Introdurre l’impatto e l’analisi della tolleranza.
Descrivere le tecniche di soluzione dei problemi
Obiettivi
Notes: 2

## Slide 3
Bardeen, Shockley e Brattain nei Laboratori Bell – Brattain e Bardeen inventarono il transistore bipolare nel 1947.
Il primo transistore bipolare al germanio. Approssimativamente 50 anni dopo, l’elettronica rappresenta il 10% (4 trilioni di dollari) del prodotto interno lordo (PIL) mondiale.
L’inizio dell’era dell’elettronica moderna
Notes: 3

## Slide 4
Braun inventa il raddrizzatore a stato solido.
DeForest inventa il triodo a vuoto.
1907-1927
Primi circuiti radio sviluppati con diodi e triodi.
1925 Lilienfeld brevetta il dispositivo ad effetto di campo
Bardeen e Brattain ai Laboratori Bell inventano il transistore bipolare.
Texas Instruments inizia la produzione commerciale di transistori bipolari.
Bardeen, Brattain, e Shockley ricevono il premio Nobel.
Kilby e Noyce sviluppano i circuiti integrati
Primo circuito integrato commercializzato dalla Fairchild Semiconductor
Si forma l’IEEE dall’unione di IRE e AIEE
Primo amplificatore operazionale integrato
Cella DRAM a un transistore inventata da Dennard alla IBM.
Presentazione del processore Intel 4004.
Prima memoria commerciale da 1-kilobit.
1974 Presentazione del processore 8080.
Presentazione del chip di memoria da 1 Megabit.
1995 Chip di memoria da 1 gigabit presentato alla IEEE International Solid-State Circuits Conference (IEEE ISSCC)
2000 Alferov, Kilby, e Kromer vincono il premio Nobel
Tappe fondamentali
Notes: 4

## Slide 5
Tubi a vuoto
Transistori
Circuiti
Integrati
SSI e MSI
Circuiti
Integrati
VLSI in surface
mount
Evoluzione dei dispositivi elettronici
Notes: 5

## Slide 6
Il circuito integrato fu inventato nel 1958.
La produzione mondiale di circuiti integrati è più che raddoppiata ogni anno negli ultimi vent’anni.
  Ogni anno sono prodotti più transistori di quelli prodotti in tutti gli anni precedenti.
  Approssimativamente 109 transistori sono stati prodotti lo scorso anno.
Nel mondo per ogni formica ci sono circa 50 transistori.
Fonte: Gordon Moore’s Plenary address at the 2003 International Solid State Circuits Conference.
Diffusione della microelettronica
Notes: 6

## Slide 7
Le innovazioni produttive consentono la riduzione della dimensione caratteristica.
Minore dimensione caratteristica porta ad un maggior numero di transistori per unità di area e quindi ad una maggiore densità.
Dimensione caratteristica dei dispositivi
Notes: 7

## Slide 8
Densità dei circuiti di memoria nel tempo
Complessità dei microprocessori nel tempo
Rapido incremento della densità in microelettronica
Notes: 8

## Slide 9
I segnali analogici assumono valori continui – tipicamente tensione o corrente
I segnali digitali assumono livelli discreti. Solitamente utilizziamo segnali binari che utilizzano solo due livelli.
Un livello è definito 0 logico, mentre l’altro è definito 1 logico.
Tipologie di segnali
Notes: 9

## Slide 10
I segnali analogici sono continui nel tempo e in tensione o corrente. (La carica può anche essere utilizzata come segnale di trasporto)
Dopo la digitalizzazione un segnale analogico diventa un insieme di valori discreti, separati da intevalli di tempo fissi.
Segnali analogici e digitali
Notes: 10

## Slide 11
Per un convertitore D/A a n-bit, la tensione di uscita è:
La più piccola variazione di tensione possibile è conosciuta come bit meno significativo o LSB.
Conversione Digitale/Analogica (D/A)
Notes: 11

## Slide 12
La tensione analogica in ingresso vx è convertita al più vicino numero su n-bit.
Per un convertitore a 4 bit, ingressi 0  vx portano a uscite digitali 0000  1111.
L’uscita è un’approssimazione dell’ingresso a causa della limitata risoluzione dell’uscita a n-bit. L’errore si esprime come:
Conversione Analogico/Digitale (A/D)
Notes: 12

## Slide 13
Caratteristiche dei convertitori A/D
Notes: 13

## Slide 14
Segnale totale = Componenti continue + segnali varianti nel tempo
Resistenza e conduttanza – R e G con lo stesso pedice rappresentano valori reciproci. Nelle formule sarà utilizzata la forma più conveniente.
Convenzioni sulle notazioni
Notes: 14

## Slide 15
Definire in maniera chiara il problema.
Elencare le informazioni e i dati a disposizione.
Identificare le incognite richieste per la soluzione.
Elencare le ipotesi.
Sviluppare un approccio alla soluzione.
Effettuare un’analisi basata sull’approccio definito.
Verificare i risultati e le ipotesi.
  Il problema è stato risolto? Tutte le incognite sono state identificate?
  I calcoli sono corretti? Le ipotesi sono state soddisfatte?
Analizzare la soluzione.
  I risultati rispettano vincoli ragionevoli?
  I valori sono realizzabili?
Utilizzare l’analisi assistita al calcolatore per verificare i risultati.
Metodologia per la soluzione dei problemi
Notes: 15

## Slide 16
Se l’alimentatore è da ±10 V, un valore di tensione di 15 V (non rientra nella gamma di tensioni di alimentazione) non è accettabile.
Generalmente le correnti in un circuito possono variare tra 1 µA e qualche centinaio di milliampere.
Una corrente di 3.2 A è probabilmente irragionevole e dovrebbe essere ricontrollata.
La tensione picco-picco dovrebbe essere compresa nell’intervallo di funzionamento dell’alimentatore.
Se il valore calcolato non è realistico dovrebbe essere ricontrollato. Ad esempio nel caso di una resistenza di 0.013 Ω.
Considerando le variazioni intrinseche in molti componenti elettronici, tre cifre significative sono una rappresentazione adeguata del risultato. Tre cifre significative saranno utilizzate nel testo.
Quali sono valori numerici ragionevoli?
Notes: 16

## Slide 17
Applicando la KVL alla maglia,
Combinando le equazioni si ottengono le formule base per il
partitore di tensione:
e
Richiami di teoria dei circuiti: partitore di tensione
Notes: 17

## Slide 18
Applicando le equazioni ottenute con i valori indicati:
Nota progettuale: Il partitore di tensione può essere utilizzato solo quando la corrente che passa nelle resistenze è identica.
Richiami di teoria dei circuiti: partitore di tensione (cont.)
Notes: 18

## Slide 19
e
Risolvendo in base a vs,
Combinando le equazioni si ottengono le formule base per il
partitore di corrente:
dove
e
Richiami di teoria dei circuiti: partitore di corrente
Notes: 19

## Slide 20
Applicando le equazioni ottenute con i valori indicati:
Nota progettuale: Il partitore di corrente può essere utilizzato solo quando la tensione ai capi delle resistenze è la stessa.
Richiami di teoria dei circuiti: partitore di corrente (cont.)
Notes: 20

## Slide 21
Thévenin
Norton
Richiami di teoria dei circuiti: circuiti equivalenti
Notes: 21

## Slide 22
Problema: Calcolare la tensione equivalente di Thevenin
Soluzione:
Informazioni e dati noti: Topologia del circuito e valori in figura.
Incognite: Tensione equivalente di Thévenin vth.
Approccio: La tensione vth rappresenta la tensione di circuito aperto
Ipotesi: Nessuna.
Analisi: Prossima slide…
Richiami di teoria dei circuiti: calcolare la tensione equivalente di Thévenin
Notes: 22

## Slide 23
Applicando la KCL ai nodi di uscita,
La corrente i1 può essere scritta come:
Combinando le equazioni precedenti
Richiami di teoria dei circuiti: tensione equivalente di Thévenin
Notes: 23

## Slide 24
Utilizzando i valori numerici forniti:
e
Richiami di teoria dei circuiti: tensione equivalente di Thévenin (cont.)
Notes: 24

## Slide 25
Problema: Calcolare al resistenza equivalente di Thévenin.
Soluzione:
Informazioni e dati noti: Topologia del circuito e valori in figura.
Incognire: Resistenza equivalente di Thévenin Rth.
Approccio: La resistenza rappresenta la resistenza equivalente valutata ai terminali di rete.
Ipotesi: Nessuna.
Analisi: Prossima slide…
Una tensione vx è stata aggiunta al circuito precedente. Applicando vx e risolvendo per ix è possibile trovare la resistenza di Thévenin come vx/ix.
Richiami di teoria dei circuiti: resistenza equivalente di Thévenin
Notes: 25

## Slide 26
Applicando la KCL,
Richiami di teoria dei circuiti: resistenza equivalente di Thévenin (cont.)
Notes: 26

## Slide 27
Problema: Determinare il circuito equivalente di Norton.
Soluzione:
Informazioni e dati noti: Topologia del circuito e valori in figura.
Incognite: Corrente equivalente di Norton in.
Approccio: La corrente equivalente rappresenta la corrente di corto circuito.
Ipotesi: Nessuna.
Analisi: Prossima slide…
E’ stato inserito un corto circuito all’uscita. La corrente di Norton è la corrente che passa attraveso il corto circuito.
Richiami di teoria dei circuiti: circuito equivalente di Norton
Notes: 27

## Slide 28
Applicando la KCL,
Il corto circuito sull’uscita fa si che non passi corrente nella resistenza Rs. Rth è la stessa calcolata precedentemente
Richiami di teoria dei circuiti: circuito equivalente di Norton (cont.)
Notes: 28

## Slide 29
Verifica dei risultati: Si noti che vth = inRth e può essere utilizzata per verificare i calcoli: inRth = (2.55 mS)vs(282 ) = 0.719 vs, che coincide con il valore trovato precedentemente senza gli errori di arrotondamento.
Mentre i due circuiti sono identici in termini di tensioni e correnti sui terminali di uscita, c’è una differenza tra i due circuiti. Senza un carico collegato il circuito di Norton continua a dissipare potenza!
Circuiti equivalenti di Thévenin e Norton
Notes: 29

## Slide 30
Segnali non periodici hanno spettri continui occupando spesso una vasta gamma di frequenze
L’analisi di Fourier mostra che qualsiasi segnale periodico è composto da un insieme di segnali sinusoidali con differente ampiezza, frequenza e fase.
L’insieme dei segnali sinusoidali è chiamato serie di Fourier.
Lo spettro di frequenza di un segnale riporta l’ampiezza e la fase delle componenti del segnale in funzione della frequenza.
Spettro di frequenza di segnali elettronici
Notes: 30

## Slide 31
Suoni udibili 20 Hz - 20 kHz
Segnale TV a banda base 0 - 4.5 MHz
Radio FM 88 - 108 MHz
Televisione (canali 2-6) 54 - 88 MHz
Televisione (canali 7-13) 174 - 216 MHz
Comunicazioni navali e governative 216 - 450 MHz
Telefoni cellulari e wireless 1710 - 2690 MHz
TV via satellite 3.7 - 4.2 GHz
Dispositivi Wireless 5.0 - 5.5 GHz
Frequenze di segnali comuni
Notes: 31

## Slide 32
Qualsiasi segnale periodico contiene uno spettro discreto di componenti spettrali legate direttamente al periodo del segnale.
Un’onda quadra è rappresentata dalla seguente serie di Fourier:
0=2/T (rad/s) è la frequenza angolare fondamentale e f0=1/T (Hz) è la frequenza fondamentale del segnale.
2f0, 3f0, 4f0 sono chiamate seconda armonica, terza armonica e così via.
La serie di Fourier
Notes: 32

## Slide 33
I segnali analogici sono solitamente manipolati utilizzando amplificatori lineari.
Sebbene i segnali possano avere molte componenti, la linearità consente di utilizzare il principio di sovrapposizione.
La sovrapposizione consente di calcolare l’effetto di ogni componente di un segnale separatamente e successivamente unire i vari contributi sull’uscita.
Amplificatori
Notes: 33

## Slide 34
Dato un ingresso sinusoidale:
Per un amplificatore lineare, l’uscita è alla stessa frequenza ma con differente ampiezza e fase.
In termini di fasori:
Il guadagno dell’amplificatore è:
Linearità dell’amplificatore
Notes: 34

## Slide 35
vs = sin2000t V
Av = -5
Nota: un guadagno negativo equivale a uno sfasamento di 180 gradi.
Risposta ingresso/uscita dell’amplificatore
Notes: 35

## Slide 36
Gli amplificatori operazionali ideali presentano
  Guadagno di tensione infinito, e
  Resistenza di ingresso infinita.
Queste condizioni portano a due ipotesi utili nell’analisi dei circuiti con operazionali:
  1. La differenza di tensione sui terminali di ingresso è 0.
  2. Le correnti di ingresso sono nulle.
Amplificatore operazionale ideale (operazionale)
Notes: 36

## Slide 37
Scrivendo l’equazione alla maglia:
Dall’ipotesi 2, sappiamo che i- = 0.
L’ipotesi 1 richiede v- = v+ = 0.
Combinando queste equazioni si ottiene:
L’ipotesi 1 richiedendo v- = v+ = 0 da origine a quella che è conoscita come massa virtuale.
Esempio di operazionale ideale
Notes: 37

## Slide 38
Dall’ipotesi 2, i2 = is:
Si ottiene:
Nota di progetto: La massa virtuale non è la massa reale. Non bisogna mai connettere direttamente questo terminale a massa per semplificare l’analisi.
Esempio di operazionale ideale: approccio alternativo
Notes: 38

## Slide 39
Passa-basso
Passa-alto
Passa-banda
Reiezione di banda
Passa-tutto
Gli amplificatori possono essere progettati per elaborare segnali in differenti intervalli di frequenza. Questi amplificatori sono chiamati filtri. Alcuni tipi di filtri sono:
Risposta in frequenza dell’amplificatore
Notes: 39

## Slide 40
Tutti i componenti elettronici hanno delle tolleranze di fabbricazione.
  Le resistenze possono essere acquistate con tolleranze del  10%,  5% e  1%. (Le resistenze dei circuiti integrati hanno spesso tolleranze di  10%.)
  I condensatori possono avere tolleranze asimmetriche di +20%/-50%.
  I generatori di tensione tipicamente variano tra l’1% e il 10%.
I parametri di un dispositivo inoltre variano in funzione dell’età e della temperatura.
I circuiti devono essere progettati tenendo conto di queste variazioni.
Utilizziamo l’analisi del caso peggiore e l’analisi Monte Carlo (statistica) per esaminare gli effetti della tolleranza sulle prestazioni del circuito.
Variazione dei parametri nella progettazione circuitale
Notes: 40

## Slide 41
Per variazioni simmetriche
Pnom(1 - )  P  Pnom(1 + )
Per esempio, una resistenza da 10 k con una tolleranza del 5% porta al seguente intervallo di valori:
10 k(1 - 0.05)  R  10k(1 + 0.05)
9.5 k  R  10.5 k
Modello matematico delle tolleranze
Notes: 41

## Slide 42
Analisi del caso peggiore
  I parametri sono scelti in modo che le variabili di interesse assumano il valore massimo o minimo.
  Questo approccio porta a sovradimensionare in quanto è raro che il caso peggiore si verifichi.
  Risulta meno costoso scartare il caso peggiore che progettare per ottenere un’affidabilità del 100%.
Analisi Monte-Carlo
  I valori sono variati in maniera casuale per ottenere una statistica per le uscite desiderate.
  Il progetto può essere ottimizzato per ridurre i guasti legati alla variazione dei valori rispetto a quelli relativi ad altri problemi.
  In questo modo le problematiche di progetto sono meglio gestite rispetto all’approccio del caso peggiore.
Analisi dei circuiti con tolleranze
Notes: 42

## Slide 43
Problema: Determinare il valore nominale e il valore per il caso peggiore per la tensione e la corrente.
Soluzione:
Informazioni e dati noti: Topologia del circuito e valori in figura.
Incognite: VOnom, VOmin , VOmax, ISnom, ISmin, ISmax .
Approccio: Determinare i valori nominli, successivamente utilizzare i valori di R1, R2, e VS per generare i casi peggiori sull’uscita.
Ipotesi: Nessuna
Analisi: Prossime slide…
Valore nominale di V0:
Esempio di analisi del caso peggiore
Notes: 43

## Slide 44
Valore nominale di IS:
Riscrivo VO per facilitare l’individuazione dei valori per il caso peggiore.
VO è massimizzata per i massimi valori di VS, R1 e il minimo di R2.
VO è minimizzata per i minimi valori di VS, R1, e il massimo di R2.
Esempio di analisi del caso peggiore (cont.)
Notes: 44

## Slide 45
Verifica dei risultati: I valori per il caso peggiore variano in un intervallo del 14%-17% al di sopra e al di sotto del valore nominale. La somma delle tolleranze dei tre elementi è pari al 20%, quindi i valori ottenuti sembrano ragionevoli.
Corrente IS nel caso peggiore:
Esempio di analisi del caso peggiore (cont.)
Notes: 45

## Slide 46
I parametri sono variati in maniera casuale e vengono raccolte le statistiche.
Utilizziamo programmi come MATLAB, Mathcad, SPICE o un foglio di calcolo per realizzare i calcoli statistici.
Per esempio, con Excel, una resistenza con una tolleranza del 5% può essere espressa come:
La funzione RAND() restituisce numeri casuali uniformemente distribuiti tra 0 e 1.
Analisi Monte Carlo
Notes: 46

## Slide 47
Istogramma relativo a una simulazione con 1000 casi
Risultati dell’analisi Monte Carlo
Notes: 47

## Slide 48
Problema: Effettuare l’analisi Monte Carlo e determinare il valore medio, la deviazione standard e i valori massimo e minimo per VO, IS, e per la potenza erogata dal generatore.
Soluzione:
Informazioni e dati noti: Topologia del circuito e valori in figura.
Incognite: Il valore medio, la deviazione standard, i valori minimo e massimo per VO, IS, e PS.
Approccio: Utilizzo un foglio di calcolo per valutare le equazioni del circuito con parametri casuali.
Ipotesi: Nessuna.
Analisi: Prossime slide…
Definizione dei parametri:
Esempio di analisi Monte Carlo
Notes: 48

## Slide 49
Equazioni del circuito basate sui parametri Monte Carlo:
Avg Nom. Stdev Max WC-max Min WC-Min
Vo (V) 4.96 5.00 0.30 5.70 5.87 4.37 4.20
Is (mA) 0.276 0.278 0.0173 0.310 0.322 0.242 0.238
P (mW) 4.12 4.17 0.490 5.04 -- 3.29 --
Definizione dei parametri:
Risultati:
Esempio di analisi Monte Carlo (cont.)
Notes: 49

## Slide 50
Molti parametri di un circuito sono legati alla temperatura.
P = Pnom(1+1∆T+ 2∆T2) dove ∆T = T-Tnom
Pnom è definita a Tnom
Molte versioni di SPICE consentono di specificare TNOM, T, TC1(1), TC2(2).
Modello di temperatura in SPICE per una resistenza:
R(T) = R(TNOM)*[1+TC1*(T-TNOM)+TC2*(T-TNOM)2]
Molti altri componenti hanno modelli simili.
Coefficienti di temperatura
Notes: 50

## Slide 51
La maggior parte dei parametri circuitali varia tra meno del ± 1 % a oltre il ± 50%.
Di conseguenza, è inutile esprimere i risultati con più di 3 cifre significative.
Un numero maggiore di cifre può essere usato duranti i calcoli, ma nel testo i risultati saranno indicati con 3 cifre significative: 2.03 mA, 5.72 V, 43.6 nA.
51
Precisione numerica